## Slide 1
Stack de Observabilidade
Loki | Grafana | Prometheus | Alloy
Monitoramento unificado de logs e metricas para ambientes corporativos
Loki 3.6
Grafana 13.0
Prometheus 3.11
Alloy 1.9
Cloud Engineering Group | Gustavo Casanova Kehr de Oliveira | Analista de Infraestrutura | 2026

## Slide 2
O Problema
Como esta hoje - sem observabilidade
Logs espalhados
Cada servidor tem seus logs em /var/log. Nao ha busca centralizada.
Resposta lenta
Para investigar um erro, voce acessa servidor por servidor via Access Manager.
Sem visibilidade
CPU alta? Disco cheio? So descobre quando o recebemos alertas do Zabbix/Maxigent.
Sem alertas proativos
Sem monitoramento, voce reage aos problemas, nao os previne.

## Slide 3
A Solucao
Uma plataforma unica para logs, metricas e alertas
Stack open-source de mercado. Deploy automatizado via Ansible.
Grafana
Interface web unificada Dashboards + alertas Versao 13.0
Loki
Banco de dados de logs Indexacao por labels Versao 3.6
Prometheus
Banco de dados de metricas Series temporais Versao 3.11
Alloy
Agente unificado Coleta logs + metricas Versao 1.9

## Slide 4
Arquitetura
Como os componentes se conectam
obs-server
Grafana :3000
Loki :3100
Prometheus :9090
retencao 30 dias
prometheus remote-write
obs-agent
Alloy :12345
logs + metricas
obs-agent2
Alloy :12345
logs + metricas
push logs -> :3100 push metrics -> :9090
push logs -> :3100 push metrics -> :9090
Time
Ip-obs-server :3000
query <- :3000

## Slide 5
Loki - Centralizacao de Logs
Versao 3.6 | Modo monolitico | TSDB schema v13
O que e coletado automaticamente em cada servidor:
systemd journal
Todos os logs do SO: SSH, sudo, cron, servicos
/var/log/messages
Mensagens gerais do sistema
/var/log/secure
Acessos, autenticacoes, logins SSH
/var/log/cron
Execucoes agendadas crontab
Labels coletados
job, host, level Filtragem no Grafana
Exemplo LogQL:
{job="systemd-journal"} |= "Failed password" -> todos os logins SSH recusados

## Slide 6
Prometheus - Metricas de Infraestrutura
Versao 3.11 | Remote-write receiver ativado
Metricas coletadas via Grafana Alloy (node_exporter integrado):
CPU
Uso por core e modo (user, system, idle, iowait)
Memoria
Total, disponivel, buffers, cache, swap
Disco
Espaco usado/livre por particao + IOPS + latencia
Rede
Bytes TX/RX, pacotes, erros por interface
Sistema
Uptime, load average, processos, file descriptors
TCP/IP
Conexoes estabelecidas, time_wait, sockets em uso
Exemplo PromQL:
100 - (avg by (host)(rate(node_cpu_seconds_total{mode='idle'}[5m]))*100) -> % CPU por host

## Slide 7
Grafana - Dashboards Deployados
3 dashboards prontos e em producao | Versao 13.0
Dashboards criados programaticamente via Python e provisionados automaticamente pelo Ansible:
Linux System Overview
CPU | Memoria | Disco Rede | Load | Uptime File descriptors | TCP
uid: linux-overview-v1
Prometheus
Logs e Analise
Log rate por host Erros + warnings (1h) SSH logins | Eventos sudo Falhas de servico systemd
uid: logs-analysis-v1
Loki
Infrastructure Comparison
CPU % todos os hosts RAM todos os hosts Disco | I/O | Rede Comparacao lado a lado
uid: infra-compare-v1
Prometheus + Loki

## Slide 8
Dashboards - Paineis Principais
O que voce ve em cada dashboard
Linux Overview
CPU breakdown por modo
Load average 1/5/15m
RAM com buffers/cache
Disco: espaco + IOPS + latencia
Rede: RX/TX + erros + TCP
Logs e Analise
Total de linhas (1h)
Contagem de erros (1h)
Taxa de logs por host
SSH: logins ok vs falhas
Tail de erros em tempo real
Infra Comparison
CPU % todos os hosts
RAM % todos os hosts
Disco / por host
I/O total por host
Taxa de erros (Loki)
Todos os dashboards provisionados em /var/lib/grafana/dashboards/ - carregados automaticamente pelo Grafana

## Slide 9
Alertas Proativos
Grafana Unified Alerting
Regras de alerta que disparam automaticamente quando algo foge do normal:
CPU Alta
CPU > 80% por 5 minutos continuamente
Critical
-> Email | Knox Messenger | Webhook
Memoria
Memoria disponivel < 10% por 2 minutos
Warning
-> Email | Knox Messenger | Webhook
Disco Cheio
Disco / > 85% por 10 minutos
Critical
-> Email | Knox Messenger | Webhook
Host Down
Agente parou de enviar dados por 5 minutos
Warning
-> Email | Knox Messenger | Webhook
Muitos Erros
Mais de 50 erros nos logs em 5 minutos
Warning
-> Email | Knox Messenger | Webhook
Os alertas chegam no canal que voce definir: Knox Messenger, e-mail, ou qualquer webhook

## Slide 10
Implementacao
Ansible Air-Gapped | Sem internet nos servidores alvo
Toda a instalacao e automatizada via Ansible. Os binarios ficam no controller - nenhum host precisa de acesso externo.
1
Baixar artefatos
Na maquina com internet: Loki, Grafana RPM, Prometheus, Alloy RPM (~520 MB total).
2
Transferir ao controller
Copiar pacote para o servidor Ansible via SCP. Sem internet necessaria apos isso.
3
Configurar inventario
Editar hosts.yml com IPs + grupo observability_server (servidor) e linux_agents.
4
Deploy do servidor
ansible-playbook site.yml --tags server -> instala Loki + Grafana + Prometheus.
5
Deploy dos agentes
ansible-playbook 20_linux_agents.yml -> instala Alloy em todos os linux_agents.
6
Novos servidores
Para adicionar agente futuro: so adicionar ao inventario e rodar -l novo-host.

## Slide 11
Licoes Aprendidas
Problemas encontrados na instalacao manual air-gapped
Validado com instalacao manual completa em AlmaLinux 9.8. Todos documentados no playbook.
SELinux: user_tmp_t
Binarios copiados via SCP herdam contexto user_tmp_t. Systemd recusa executar -> status=203/EXEC.
sudo restorecon -v /usr/local/bin/loki sudo restorecon -v /usr/local/bin/prometheus
Loki 3.6: Consul KV
Modo monolitico tenta usar Consul por padrao. Sem Consul: failed to start store (localhost:8500).
common: ring: kvstore: store: inmemory
Permissao logs: chown
chmod 640 sozinho nao basta se grupo for root. Grupo precisa ser adm para alloy ter acesso.
sudo chown root:adm /var/log/messages sudo chown root:adm /var/log/secure
sudo PATH restrito
/usr/local/bin fora do PATH seguro do sudo. promtool nao encontrado com sudo.
sudo /usr/local/bin/promtool check config /etc/prometheus/prometheus.yml

## Slide 12
Beneficios
Resposta mais rapida
Identifique a causa raiz de incidentes em minutos, nao em horas.
Alertas proativos
Seja notificado antes que o usuario perceba o problema.
Seguranca e auditoria
Todos os logins, comandos sudo e acessos SSH ficam registrados.
Visibilidade completa
CPU, memoria, disco, rede de todos os servidores em um painel.
Open-source
Grafana, Loki e Prometheus sao open-source. Sem custo de licenca.
Deploy automatizado
Novo servidor monitorado em menos de 5 minutos via Ansible.

## Slide 13
Proximos Passos
Fase 1 - Infraestrutura base
Stack deployada: Loki + Grafana + Prometheus no servidor central. Agentes Alloy em obs-agent1 e obs-agent2. Dashboards provisionados.
CONCLUIDO
Fase 2 - Expandir agentes
Adicionar Alloy nos servidores de aplicacao, banco de dados e DMZ. Cada novo host: 1 linha no inventario + 1 comando Ansible.
Proximo
Fase 3 - Alertas e notificacoes
Configurar regras de alerta para CPU, disco, host down e erros. Integrar com Slack ou Teams para notificacao em tempo real.
~2 dias
Fase 4 - Logs de aplicacoes
Adicionar paths de log das aplicacoes no config do Alloy. Parsing de logs JSON para facilitar busca e correlacao.
Por demanda

## Slide 14
Obrigado!
Loki 3.6
Grafana 13.0
Prometheus 3.11
Alloy 1.9
Grafana: http://192.168.137.200:3000 | admin / Obs@2026!